实验教案

| 实验名称 | 单自由度系统自由振动实验 |
| --- | --- |
| 适用课程 | 理论力学、工程力学实验 |
| 实验课时 | 2小时 |
| 实验性质 | □基本 (综合 □设计 □创新 □演示 （可以多选） |
| 主讲教师 | 余征跃 |
| 制定日期 | 2012年6月4日 |
| 课程要求 1.1理解与掌握单自由度系统自由衰减振动的基本知识； 1.2记录单自由度系统的自由衰减振动曲线，通过动态分析仪测量系统的固有频率、相对阻尼系数、等效质量和等效刚度等振动参数； 1.3初步了解振动测试的仪器设备和工程实验建模方法。 实验仪器 2.1简支梁实验装置；2.2 橡皮锤；2.3 应变片及动态应变放大器DH；2.4 电涡流传感器；2.5 百分表；2.6 砝码及砝码盘；2.7 动态信号分析仪。 重点和难点 3.1重点：自由振动的基本概念及实验方法的掌握；3.2难点：信号动态测量频谱分析介绍 能力培养 4.1实验建模能力培养；4.2动手能力培养。 教学方法 5.1提问式和启发式教学方法运用；5.2基本知识讲解和动手实验相互结合。 行课安排 基本概念讲解（15min） 什么是振动；什么是单自由度系统；单自由度系统的基本形式；什么是自由振动；振动运动方程推导；M、C、K对振动的影响；M、C、K的测试理论；减振原理介绍。 实验示范演示（15min） 实验仪器的介绍；利用半桥应变电路进行振动信号测量；信号的时域和频域分析；频率和阻尼的测量方法；等效质量和等效刚度的测量。 学生实验（75min） 6.3.1自由振动曲线的测量和分析； 6.3.2固有频率和阻尼系数测量； 6.3.3等效刚度和等效质量的测量和计算。 分析讨论（15min） 6.4.1实验结果及思考题讨论。 考核要求 做好预习，对基本知识和实验方法有清晰的了解，能对实验提出疑惑或问题； 积极主动参与实验，能够独立完成实验，获取数据完整； 实验报告提交及时，实验报告内容完整，表达清晰，图表数据符合规范，分析讨论积极，并有独特见解。 教学特色 本实验在介绍基本概念中应用提问方式，来引出非常多的概念和问题，使得学生对实验产生浓厚的兴趣。 |